## Slide 1: PPG Field Study Dataset

## Slide 2: Les tenants et aboutissants
Le sujet est soumis à plusieurs activités, 8 au total :
  Rester assis
  Monter et descendre des escaliers
  Babyfoot
  Cyclisme
  Conduire une voiture
  Déjeuner,
  Marcher
  Travailler
Chacun indexé de 1 à 8
Le but finale est de prédire l’activité de la personne en fonction des données des capteurs

## Slide 3: Les différents capteurs
Deux appareils
Au torse :
Electrocardiogramme
Respiration
Accéléromètre
Au poignet :
Accéléromètre
Photoplethysmographe -> Outils de mesure des battements du cœur
EDA
Température

## Slide 4: Les capteurs et leurs données

## Slide 5: Processing sur les données
Un tri dans les données
Certaines colonnes sont inutiles, d’autres avec des valeurs nulles, etc
Un calibrage des données
Toutes les données ne sont pas capturées à la même fréquence
Elles devront dans ce cas être calibrées sur la même fréquence, la plus basse -> 4hz
Les graphiques ci-après sont fait après processing

## Slide 6: Electrocardiogramme
Fréquence initiale : 700hz

## Slide 7: Respiration
Fréquence initiale : 700hz

## Slide 8: Accéléromètre torse
Fréquence initiale : 700hz
3 colonnes pour les 3 axes

## Slide 9: Accéléromètre poignet
Fréquence initiale : 32hz
3 colonnes pour les 3 axes

## Slide 10: Photoplethysmographe
Fréquence initiale : 64hz

## Slide 11: EDA
Fréquence initiale : 4hz

## Slide 12: Température
Fréquence initiale : 4hz

## Slide 13: Activités
On peut voir que chaque variation dans les graphiques se situe lors du commencement ou de la fin d’une activité. En mettant en relation chaque capteur et nos programme, notre modèle pourra apprendre à prédire les activités liés aux données.